## Slide 1: ユビキタスロボティクス特論 Ubiquitous Robotics
和田一義（Kazuyoshi Wada）
k_wada@tmu.ac.jp

## Slide 2: Jetson nano 2GB
Jetson nanoの組立
起動＆ログイン
  ユーザー名とパスワードは以下jetson

## Slide 3: リモートデスクトップ接続
SSHクライアントソフト
  Windows Terminal
  $ ssh [ユーザ名]@[ipアドレス]
Windowsのリモートデスクトップ接続
  コンピューターにipアドレスを指定
以下、Micro USBで接続する場合
  JetsonのIPアドレス 192.168.55.1
  PCのIPアドレスを固定 192.168.55.100
    コントロール パネル\ネットワークとインターネット\ネットワーク接続
    Remote NDIS Compatible deviceプロパティより設定

## Slide 4: WindowsホストPCとのファイル共有
見つからない場合、以下
手順1
  コントロールパネル」→ 「プログラムと機能」→「Windowsの機能の有効化または無効化」を選択
  一覧から「SMB 1.0/CIFS共有のサポート」が無効になっている場合は、有効にして再起動
手順2
  以下のサービスを起動させる（サービスはコントロールパネルの管理ツールの中）
  スタートアップの種類を[自動((遅延開始)]に設定
  [適用]をクリック
    Function Discovery Provider Host
    Function Discovery Resource Publication
    Network Connections
    UPnP Device Host
    Peer Name Resolution Protocol
    Peer Networking Grouping
    Peer Networking Identity Manager
  設定後は必ず再起動